## Slide 1: Elektrotechnická spôsobilosť cvičenie
Zachariáš Juriš 4.AI
1. polrok

## Slide 2: Obsah:
Bezpečnostné značky na elektrických zariadeniach
Práca pod dozorom
Práca pod dohľadom
Práca podľa pokynov
Kvalifikácia osôb pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach
Napäťové pásma
Tabuľky napäťových pásiem
Zdroje

## Slide 3: Bezpečnostné značky na elektrických zariadeniach
Najjednoduchšia a najlacnejšia cesta na zníženie rizika nehôd
Upozorňujú na nebezpečenstvo, informujú o povinnostiach a zákaze určitých činností.
STN 01 8012-1:2000: Definuje zásady používania bezpečnostných značiek
STN 01 8012-2:2000: Špecifikuje druhy značiek, ich veľkosť, farby a tvary
Zákazové značky
Zakazujú správanie, ktoré by mohlo viesť k vzniku nebezpečenstva (požiar, výbuch, úraz).

## Slide 4
Výstražné značky
Varujú pred rizikom alebo nebezpečenstvom (úraz elektrinou, výbuch, oheň).
Príkazové značky
  Predpisujú konkrétne správanie na zvýšenie bezpečnosti.

## Slide 5
Záchranné značky
Informujú o únikových cestách alebo zariadeniach prvej pomoci.
Požiarne značky
Označujú miesta s požiarnou výbavou a prostriedkami na hasenie požiarov.

## Slide 6
Doplnkové štítky
Doplňujú bezpečnostné značky o textové informácie.
Kombinované značky
Kombinujú viacero bezpečnostných značiek na jednom podklade.

## Slide 7: Práca pod dozorom
Práca vykonávaná pod neustálym dohľadom kvalifikovanej osoby.
Podmienky:
  Kvalifikovaná osoba je fyzicky prítomná na pracovisku.
  Sleduje a kontroluje činnosť pracovníka v reálnom čase.
Príklad:
Zaškoľovanie nových zamestnancov.

## Slide 8: Práca pod dohľadom
Práca vykonávaná s občasným kontrolovaním kvalifikovanou osobou.
Podmienky:
Pracovník má základné znalosti a kvalifikáciu.
Kvalifikovaná osoba nemusí byť neustále prítomná, ale dohliada na pracovný postup.
Príklady:
Bežná údržba zariadení v nízko rizikových oblastiach.
Dohľad nad technickými pracovníkmi pri špecifických úlohách.

## Slide 9: Práca podľa pokynov
Práca vykonávaná na základe písomných alebo ústnych pokynov od kvalifikovanej osoby.
Podmienky:
Pokyny musia byť jasné, presné a pochopiteľné.
Príklad:
Opravy na základe konkrétnych inštrukcií.

## Slide 10: Kvalifikácia osôb pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach
  Laik
  Osoba bez znalostí a odbornosti vo vzťahu k elektrickým zariadeniam.
Čo môže laik:
  Obsluha jednoduchých zariadení mn a nn, ak nehrozí úraz prúdom.
  Práca v blízkosti častí pod napätím pri dodržaní bezpečných vzdialeností (STN 34 3108).
  Ostatné úkony len so súhlasom zodpovednej osoby.
Poučená osoba
  Osoba poučená znalými osobami o rizikách elektriny (§ 20 Vyhl. č. 508/2009 Z. z.).
Čo môže poučená osoba:
  Obsluha jednoduchých zariadení všetkých napätí s ochrannými pomôckami.
  Práca podľa pokynov na inštaláciách nn bez napätia.
  Práca s dohľadom v blízkosti živých častí (> 20 cm).
  Merať zariadenia pri informatívnych skúškach.

## Slide 11
Znalá osoba
Osoba s elektrotechnickým vzdelaním a praxou (§ 21 Vyhl. č. 508/2009 Z. z.).
Čo môže znalá osoba:
  Obsluha všetkých elektrických zariadení.
  Práca na inštaláciách nn bez napätia – samostatne.
  Práca v blízkosti živých častí pod napätím – s dohľadom.
  Práca na vn/vvn inštaláciách bez napätia – samostatne; v blízkosti pod napätím – pod dozorom.
Znalá osoba s vyššou kvalifikáciou
  Osoba s odbornou praxou a vyššou spôsobilosťou (§ 22, § 23, § 24 Vyhl. č. 508/2009 Z. z.).
Čo môže:
  Akákoľvek obsluha a práca na zariadeniach.
  Riadenie, dohľad a posudzovanie rizík.

## Slide 12: Napäťové pásma
Elektrické inštalácie sú podľa STN 33 0110:2000 rozdelené do dvoch napäťových pásiem.
Rozdelenie slúži na určenie pravidiel ochrany pred zásahom elektrickým prúdom a špecifických požiadaviek pre jednotlivé aplikácie.
Pásmo I
  Zariadenia a inštalácie, kde je ochrana zabezpečená hodnotou napätia.
  Napätie je často obmedzené z prevádzkových dôvodov (napr. nízke riziko úrazu).
Použitie:
  Telekomunikačné, signalizačné, bezpečnostné a riadiace systémy.
  Systémy s bezpečným malým napätím: SELV, PELV.
  Napätia do 50 V AC alebo 120 V DC.
Pásmo II
  Zariadenia a inštalácie používané v domových, obchodných a priemyselných sieťach.
  Zahŕňa všetky napätia verejných distribučných sietí v rôznych štátoch.
Použitie:
  Rozvody v budovách a vonkajšie siete.
  Napätia od 50 V AC do 1 000 V AC alebo od 120 V DC do 1 500 V DC.
  Napríklad bežné elektrické rozvody v domácnostiach (230 V AC ± 10 %).

## Slide 13: Tabuľky napäťových pásiem
Napäťové pásma pre striedavé napätia
Napäťové pásma pre jednosmerné napätia

## Slide 14: Zdroje:
Učebnica: Odborná spôsobilosť v elektrotechnike 1
https://elektrotechnika1.estranky.sk/clanky/vyhlaska-508/kvalifikacia-osob-pre-obsluhu-a-pracu-na-elektrickych-zariadeniach.html?utm_source=chatgpt.com
Vlastné poznámky z ELS

## Slide 15
Ďakujem za pozornosť :)